ТАБЛИЦА IV.   Сравнение  энергоэффективности   ПАРОГЕНЕРАТОРА   ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОГО   ТИПА  (ПГМ)  ООО  “Техник”

с     ПАРОГЕНЕРАТОРОМ   кинетического  типа    (ПГ – кт)    ООО  “Про - Технологии”.

| № | ПАРОГЕНЕРАТОРЫ МОДЕЛЬ ФИРМА ГОРОД СТРАНА | Объём (расход) воды VВ / GВ Литр л / час | Мощность двигателя и скорость вала NДВ / nВАЛА КВт об/мин | Энергия, потребляем. двигателем WДВ КВт х час | Производи тельность по Пару G пара кг х час | Энергоэффек-тивность про- изво-ва Пара F уд. пара кг КВт | Давление и температура Пара Рпара/Тпара bar ОС | Колличество вырабатываем. Энергии за час Q пара КДж Ккал КВт х час | Коэффициент вырабатыв. Энергии КВЭ = Qпара/ WДВ коэффициент % | Энергоэф- фектив-сть относит-но ПГМ-55 % | Габариты Масса Цена Парогенер. длина ширина высота мм/кг/руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | ПАРОГЕНЕРАТОРЫ гидромеханического типа (ПГМ): - ПГМ – 55 - ПГМ – 75 - ПГМ – 90 - ПГМ – 110 - ПГМ – 250 - ПГМ – 330 ПРОТОЧНЫЙ режим работы ООО ,,Техник” Г. Cаратов. Р О С С И Я Эти данные соответствуют: - http://par-generator.ru | 100 л/час | 55 3000 Эл. двигат. работает от сети 380 В | 55.0 КВт х час | 100.0 | 1.8181 кг КВт | 6 bar 160 ОС Своды= 4.241 КДж/(кг х оС) λпара = 2080 КДж/кг | 271615.0 КДж 64045.0 Ккал 75.448 КВт х час | 1.372 137.2 % | – | Габариты требуют уточнения 400 кг 400 000 |
| 1.2 |  | 150 л/час | 75 3000 Эл. двигат. работает от сети 380 В | 75.0 КВт х час | 150.0 | 2.0 кг КВт | 6 bar 160 ОС Своды= 4.241 КДж/(кг х оС) λпара = 2080 КДж/кг | 407422.5 КДж 96067.6 Ккал 113.173 КВт х час | 1.509 150.9 % На 13.7 % большие, чем у ПГМ-55 ? | +13.7 % | Габариты требуют уточнения 500 кг 450 000 |
| 1.3 |  | 175 л/час | 90 3000 Эл. двигат. работает от сети 380 В | 90.0 КВт х час | 175.0 | 1.9444 кг КВт | 6 bar 160 ОС Своды= 4.241 КДж/(кг х оС) λпара = 2080 КДж/кг | 475326.3 КДж 112078.8 Ккал 132.035 КВт х час | 1.467 146.7% На 9.5 % большие, чем у ПГМ-55 ? | + 9.5 % | Габариты Масса Цена требуют уточнения |
| 1.4 |  | 200 л/час | 110 3000 Эл. двигат. работает от сети 380 В | 110.0 КВт х час | 200.0 | 1.8181 кг КВт | 6 bar 160 ОС Своды= 4.241 КДж/(кг х оС) λпара = 2080 КДж/кг | 543230.0 КДж 128090.0 Ккал 150.897 КВт х час | 1.372 137.2 % | – | Габариты Масса Цена требуют уточнения |
| 1.5 |  | 250 л/час | 140 * Дизель ЯМЗ 238 (МАЗ) 1500 об/мин | 250.0 КВт х час | 250.0 | 1.7857 кг КВт | 6 bar 160 ОС Своды= 4.241 КДж/(кг х оС) λпара = 2080 КДж/кг | 679037.5 КДж 160112.6 Ккал 188.621 КВт х час | 1.372 137.2 % | – | Габариты Масса Цена требуют уточнения |
| 1.6 |  | 600 л/час | 3 х 110 3000 Эл. двигат. работает от сети 380 В | 330.0 КВт х час | 600.0 | 1.8181 кг КВт | 6 bar 160 ОС Своды= 4.241 КДж/(кг х оС) λпара = 2080 КДж/кг | 1629690.0 КДж 384270.2 Ккал 453.691 КВт х час | 1.347 134.7 % | - 2.5 % | Габариты Масса Цена требуют уточнения |
| 2.1 | ПАРОГЕНЕРАТОР кинетического типа (ПГ – кт) ПРОТОЧНЫЙ или ЗАМКНУТЫЙ режим работы К о н ц е п ц и я «СУХОЕ КОЛЕСО» ООО ,,Про – Технологии” Г. Cанкт – Петербург. Р О С С И Я (Эти данные соот - ветствуют резуль - татам испытаний ПГ – кт, Протоколы: от 16.01. и 08.03. 2010) | 75.6 л/час или 0.021000 л/сек Тводынач = 6 оС | 23.2 3000 Эл. двигат. работает от сети 380 В | 23.2 КВт х час | 75.6 | 3.258 кг КВт | 1 bar 100 ОС Своды= 4.187 КДж/кг х оС λпара = 2260 КДж/кг | 200760.27 КДж 47950.77 Ккал 55.770 КВт х час | 2.40 ÷ 2.65 252.5 % | + 193 % | 450 450 280 100 кг пока нет |
| 2.2 |  | 107.0 л/час или 0.029722 л/сек Тводынач = 46 оС | 20.0 3000 Эл. двигат. работает от сети 380 В | 20.0 КВт х час | 107.0 | 5.350 кг КВт | 1 bar 100 ОС Своды= 4.187 КДж/кг х оС λпара = 2260 КДж/кг | 266225.33 КДж 63586.83 Ккал 73.950 КВт х час | 3.69 ÷ 4.08 388.5 % | + 297 % |  |